Anwendung von BTA 4.0  ( l -H Benzotriazol)  zur Konservierung von Buntmetallen

Das BTA wird   in Form einer Lösung in Ethanol (Ethylalkohol) oder Isopropanol (Propanol-2) angewendet.

Dabei beträgt der Prozentgehalt etwa 4 Ma.- %. Die zu behandelnden Teile werden von eventuell anhaftendem Staub befreit und vorsichtig auf die Behandlungstemperatur gebracht. Diese sollte um die 50 - 60 Grad betragen.

Die Teile werden dann mit einem weichen Pinsel zweimal dünn mit der BTA - Lösung bestrichen. Bei „schwereren" Fällen kann die Behandlung auch in Form eine Tauchbades vorgenommen werden, die empfiehlt sich   bei besonders porösen, patinierten Münzen etc. Die Dauer des BTA - Bades sollte mehrere Stunden betragen.

Die Erwärmung und Trocknung der behandelten Teile ist am vorteilhaftesten mit Infrarot - Strahlern, aber auch ein vorsichtiges Erwärmen mit einem Föhn oder im Trockenschrank erfüllt den gleichen Zweck. Sollte sich nach der BTA - Behandlung ein weißlicher Überzug auf den behandelten Stücken zeigen, so kann dieser mit Ethanol (Brennspiritus etc.) entfernt werden. (Mit einem getränkten Tuch abwischen)

Außerdem ist das BTA auch ein recht guter Dampfphaseninhibitor, das bedeutet, die Substanz wirkt in gasförmiger Form, als Dampf. Dazu wird eine dicht schließende Vitrine benötigt, die BTA - Lösung verdampft dann aus getränkten Papier- oder Gewebestücken langsam und reichert sich an der Objektoberfläche an.

Das Aussehen der Oberfläche  wird nicht verändert. (Das BTA kann sich manchmal in Form eines weißlichen Überzuges auf den Objekten abscheiden, dieser Effekt ist ohne Bedeutung und kann, wie bereits erwähnt, durch Abwischen mit einem  mit Aceton oder Ethanol getränkten Tuch beseitigt werden.)

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.  P305 Bei Kontakt mit den Augen:

P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bitte wenden!

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Gewerbegebiet an der  Morgensonne 16   09468 Geyer

Tel.: 01577/3237288

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de