PROPATIN FE – Streichbrünierung historisch

Die Art und Weise, wie diese Streichbrünierung wirkt, sei hier  einmal am Beispiel einer  einfachen Messerklinge dargestellt.

Dabei ist zu beachten, dass die Metalloberfläche  absolut sauber und fettfrei sein muss, bevor mit dem ersten aufstreichen begonnen wird. Schon ein kleiner  Rest von Fett reicht aus, um die Oberfläche abweisend zu machen – die Brünierung kann nicht einwirken. Auch das berühren mit den bloßen Fingern ist unbedingt zu vermeiden!

Man kann sich von einer fettfreien, sauberen Oberfläche durch einen Test überzeugen: einfach destilliertes Wasser darüber  laufen lassen, wenn es nirgendwo abperlt und alles gleichmäßig benetzt, ist alles in Ordnung.

Man  bringt die Brünierlösung hauchdünn auf, es dürfen sich nirgendwo Tropfen bilden, an solchen Stellen würden sich dann später Fehler bilden. Dazu eignet sich ein Stück saugfähiger  Stoff oder   Papier, auch ein weicher  Schwamm ist verwendbar. Nach jedem Auftrag lässt man an einem  warmen Ort etwa 10 – 12 Stunden antrocknen.

Nach dem ersten auftragen und antrocknen lassen bietet sich dann folgendes, typisches Bild:

Die entstehende Färbung ist noch sehr dünn und lückenhaft. Man wiederholt dann das  Aufstreichen mehrmals.

Die Tönung wird schon etwas  kräftiger und dunkler. Man lässt wieder antrocknen und bürstet mit einer weichen Drahtbürste die Oberfläche ab.

Durch das Abbürsten wird die Oberfläche gleichmäßiger und schöner, lose Stellen werden entfernt.

Nach dem 4. Auftrag und dem dazugehörigem Abbürsten:

Die entstehende Färbung ist dunkelbraun bis hin zum schwarz. Um  schwarz zu erzielen, kann das brünierte Werkstück für. ca. 30 Minuten in kochendem Wasser oder  alternativ in  Wasserdampf behandelt werden. Durch die Dampfbehandlung vertieft sich die  dunkle Färbung. Danach dann gut trocknen, indem das Werkteil mind. 2 Tage an einem  warmen, trockenen Ort gelagert wird.

Abschließend wird zur Versiegelung der  Oberfläche  30 Minuten in  150 °C heißem Öl  behandelt. Danacht ist die Oberfläche versiegelt.

Das Gelingen hängt in gewissem Maße von Geduld und etwas handwerklichem Geschick ab,  man hat es also in der  Hand, wie das Ergebnis ausfällt. Dabei kommt der gründlichen Vorarbeit (säubern, entfetten) große Bedeutung zu.

Für das Gelingen der Oberflächengestaltung kann also  keine Garantie übernommen werden!