Gebrauchsinformation  Propatin Fe  Streichbrünierung

Eine Streichbrünierung  wird in mehreren, aufeinander folgenden Arbeitsschritten aufgebracht.

Zuerst muss  das  Metall völlig sauber und ganz frei von Fett sein, sonst gibt es später  hässliche Flecken. Man entfettet  mit  heißem Wasser, Bürste und Spülmittel oder  mit speziellen Entfettungsmitteln  auf Lösungsmittel- oder  Laugen-Basis.

Man erkennt eine  fettfreie Oberfläche  daran, dass  sauberes Wasser die Oberfläche  völlig benetzt und nirgendwo abperlt.  Eine  fett- und staubfreie Oberfläche  ist unbedingte Vorraussetzung für das Gelingen der Streichbrünierung!

Propatin Fe ist eine gebrauchsfertige Lösung. Sie wird mit einem Wattebausch oder einem Schwamm bzw. einem Stück saugfähigem Stoff ganz dünn auf das  Metall aufgebracht.

Es dürfen sich keine Tropfen bilden.

Jetzt lässt man als 2. Schritt die Lösung antrocknen.

Dazu  das  Stück an einen warmen, trockenen Ort bringen. Innerhalb einiger Stunden bildet sich eine  dunkelgraue, später braune Schicht. Sobald diese Schicht trocken ist, nimmt man eine nicht zu harte Drahtbürste und bürstet alle losen Teile der  Schicht ab.

Als 3. Schritt bestreicht man die  so  gebürstete Oberfläche  erneut dünn mit Propatin Fe historisch erzeugt. , lässt wieder gut trocknen und bürstet lose Partikel erneut ab.

So bildet sich durch Wiederholung der Arbeitsschritte eine feste, dunkelbraune Oberfläche aus.

Wie oft man die Arbeitsschritte 1-3 wiederholt,  ist Geschmackssache. Je  öfter man wiederholt, desto dichter und fester wird die Brünierung. 10-mal sollte aber  das  Maximum sein, denn zu starke Schichten neigen zum Abblättern.

Nun lässt man das fertig brünierte Teil 3-4 Tage an einem warmen und trockenen Ort gut durchtrocknen. Abschließend wird die  gut getrocknete Brünierung  mit Imprägnieröl eingerieben. Dazu ein wenig Öl auf einen Lappen geben und kräftig abreiben.

Nach Trocknung des Öls ist die Brünierung fertig. Auf die gleiche Weise  wurde sie auch   historisch erzeugt.

Mit Propatin Fe  lässt sich eine  typisch historische, mittel – dunkelbraune Brünierung erzeugen. Sollte  eine schwarze Streichbrünierung  gewünscht werden, dann kann  das  fertig brünierte, aber noch nicht eingeölte Metall 20 – 30 Minuten in kochendem Wasser erwärmt werden. Dabei färbt sich die Brünierung schwarz. Dann gründlich trocknen und einölen!

Bei der Arbeit Handschuhe tragen! Propatin Fe sollte nicht auf die ungeschützte Haut gelangen.  Von Kindern fern halten! Gut verschlossen und frostfrei lagern! Lagerfähigkeit: 12 Monate.  Bei allen Arbeiten mit Chemikalien sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Der  bräunliche Bodensatz in der  Flasche ist normal, vor Gebrauch gut schütteln !

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R 36 Reizt die Augen R 52 Schädlich für  Wasserorganismen. S 1 Unter Verschluss aufbewahren.  S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.