Gebrauchsinformation   PROALUMOL GEL

Für Reinaluminium und sämtliche Alu-Legierungen (Dural, Finodur, Bondur, Aluwel, Deltumin, Mangal, Heddal, Duranalium, Hydronalium, Aludur, Silumin)

Aluminiumoberflächen neigen dazu, sehr fest haftende Verschmutzungen auszubilden.  Diese sind nicht leicht zu entfernen.

Doch mit  PROALUMOL GEL ist die Reinigung von Aluminiumoberflächen kinderleicht.

Aufgrund seiner hohen Viskosität lässt  sich das Gel sehr leicht  mit Pinsel, Bürste oder  Spachtel auf die zu säubernden Flächen auftragen.

Egal, ob  schräg oder  senkrecht, das Gel haftet in jeder Position.

Bei der Anwendung empfiehlt sich das  Tragen von Schutzhandschuhen.

Die Einwirkzeit von PROALUMOL GEL kann je nach Stärke der Verschmutzung 30 Minuten   bis 1   Stunde  dauern.  Bei besonders starken Korrosionsschichten über  Nacht einwirken lassen.  Zu starke Sonneneinstrahlung vermeiden !

Anschließend wird das Gel abgewaschen. Das  Abwaschen  wird vorteilhaft durch eine  Bürste unterstützt. Zum Abwaschen eignet sich sehr gut ein Schwamm oder ein Schwammbrett, wie es  im Fliesengewerbe verwendet wird.

Manche Zement-Ablagerungen lassen sich schwer entfernen, sie bilden einen undurchlässigen, weißen Überzug. In diesem Falle den Überzug  abkratzen und die Behandlung wiederholen.

Tipp: Um ein zu starkes Austrocknen des Gels zu verhindern, kann  das zu säubernde Objekt mit Plastik-Folie abgedeckt werden bzw. (bei kleineren Stücken) gleich in einen Folie-Beutel verbracht werden.

Dabei Handschuhe tragen. Darauf achten, dass keine Spritzer in die Augen gelangen. In diesem Fall sofort gründlich ausspülen. Bei Arbeiten auf oder über Kopfhöhe empfiehlt sich das Tragen einer Schutzbrille.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de