Gebrauchsinformation  PROFERROL FLÜSSIG

PROFERROL FLÜSSIG ist ein anwendungsfertiger Rostentferner für alle  Eisenmetalle einschließlich Gusseisen.

Die Verwendung erfolgt am günstigsten als Tauchbad.

Bei schwachen Anrostungen kann der Rostentferner auch aufgesprüht oder aufgepinselt werden.

Je nach Stärke der Verrostung ist die Einwirkdauer unterschiedlich.

Flugrost kann nach ca. 30 min völlig beseitigt sein.

Stark verrostetes Metall sollte über Nacht im Bad belassen werden. Dabei beschleunigt Erwärmen des Tauchbades die Rostentfernung erheblich!

Die Temperatur kann im Bereich von 25 – 90 °C frei gewählt werden.

Es empfiehlt sich, in Abständen von einigen Stunden die Rostentfernung mechanisch, d.h., durch bewegen des Gegenstandes im Tauchbad und ggf.  durch Verwendung einer Drahtbürste, zu unterstützen.

Sobald das Ergebnis den Erwartungen entspricht, den Gegenstand aus dem Tauchbad herausnehmen und mit  klarem Wasser gründlich abspülen.

Weiterhin eignet sich PROFERROL FLÜSSIG  hervorragend, um alte Brünierungenzu entfernen. Die Brünierung wird vollständig und sehr metallschonend abgelöst. Besonders schnell (Sekunden) bei heißem (80 °) PROFERROL.    Das gilt für ECHTE Brünierungen, nicht für sog. Schnellbrünierungen.

Bilden sich weiße oder grauweiße Rückstände, können diese durch einlegen in ein Tauchbad aus dem zusammen mit  PROFERROL FLÜSSIG  gelieferten PROFERROL N aufgelöst werden.

PROFERROL N dient auch nach der vollständigen Entrostung zur besseren Reinigung des entrosteten Gegenstandes. Es kann sowohl als Tauchbad als auch mit einem Pinsel oder mit ähnlichem Werkzeug verwendet werden.

Tipp: Mitunter  bildet sich bei legiertem Stahl  beim   Entrosten im Bad ein dunkler Belag.  Dieser  kann unter  fließendem Wasser abgebürstet werden.

Bei der Verwendung von PROFERROL FLÜSSIG ist zu beachten, dass es eine gewisse Ätzwirkung besitzt. Diese liegt in etwa in der Größenordnung von Essig. Daher unbedingt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen! Bei eventuellen Spritzern, die dennoch ins Auge  gelangen sollten, sofort gründlich ausspülen. Proferrol ist nicht giftig oder brennbar und kann über die Kanalisation entsorgt werden.

Proferrol ist vollständig wasserlöslich und mit Wasser  in jedem Verhältnis mischbar.

PROFERROL N wirkt ebenfalls leicht ätzend. Beim Umgang damit sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie  beim Arbeiten mit  PROFERROL FLÜSSIG zu beachten.

Generell sind alle Gegenstände, die mit PROFERROL N neutralisiert wurden, gründlich abzuspülen!

Verzinktes Eisen oder Reinzink  kann mit PROFERROL FLÜSSIG nicht gereinigt werden, da Zink im Gegensatz zum Eisen  aufgelöst wird. Diese Eigenschaft kann daher auch zum Entzinken von Stahl genutzt werden: durch ein Tauchbad in PROFERROL FLÜSSIG wird das Zink vollständig vom Eisen abgelöst.

Es empfiehlt sich, entrostetes und mit PROFERROL N neutralisiertes Eisen nach Beendigung der Reinigung gründlich zu trocknen und vor erneuter Korrosion zu schützen.

Tipp: Durch den Rost ist die Oberfläche meist etwas  rau geworden, man kann sie aber schnell mit der  Drahtbürste wieder glätten!

Einen besonderen Problemfall stellen innen stark verrostete Behälter dar, z.B. Benzintanks usw. Zur Reinigung solcher Behälter eignet sich PROFERROL FLÜSSIG  ganz besonders gut, da es durch die Dünnflüssigkeit und das sehr gute Benetzungsverhalten schnell und einfach einzubringen ist. Den Tank zu etwa einem Zehntel seines Inhaltes mit PROFERROL FLÜSSIG füllen und  schütteln, durch  häufigeres Umdrehen erreicht man die gleichmäßige Entrostung der  Tankinnenflächen.

Ist der  Tank gesäubert,  PROFERROL FLÜSSIG gründlich auswaschen und mit ca. 0,5 – 1 Liter

PROFERROL N neutralisieren.

Das Entrosten mit PROFERROL FLÜSSIG  sollte an einem gut belüfteten Ort oder  im Freien vorgenommen werden.

Vor Frost geschützt lagern. Lagerfähigkeit  1 Jahr.

Bei allen Arbeiten mit Chemikalien sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen zu beachten!

R 34 Verursacht Verätzungen.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de