Gebrauchsinformation    Propastol (Entfettungsmittel für Stahl)

Keinesfalls Behälter aus Aluminium oder Zink verwenden, diese werden zerstört!

Den Entfetter mit einem Pinsel bzw. einer  Bürste großzügig auf das Metall auftragen, es ist ratsam, einen  Unterlage zu verwenden, da Tropf-Gefahr besteht.

Die Einwirkzeit sollte mind. 30 Minuten betragen, bei kühleren Temperaturen auch etwas mehr.

Anschließend mit einem  Wasserstrahl plus Bürste den Entfetter gründlich abwaschen.

Der Entfetter ist nur zum Entfetten von Eisen/Stahl bzw. Edelstahl geeignet! Von Aluminium, Aluminium-Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen fernhalten!

Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten für gute Lüftung sorgen und Schutzbrille sowie Handschuhe tragen! Der Entfetter wirkt   ätzend, daher lange Kleidung tragen!  Schutzbrille tragen!

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P301 Bei Verschlucken: P331 Kein Erbrechen herbeiführen.   P309 Bei Exposition oder Unwohlsein: P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P305 Bei Kontakt mit den Augen: P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.   P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

S 1 Unter Verschluss aufbewahren.  S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Trocken und frostgeschützt lagern. Gut verschlossen aufbewahren.

Haltbarkeit bei entsprechender Lagerung 5 Jahre.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2     04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

0341 46336843

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de