Gebrauchsinformation   PROSTANNOL  und PROSTANNOL GEL

Zinn bildet an der  Außenluft manchmal  fest haftende, dunkle Patina.

Mit  PROSTANNOL  ist die Reinigung dieser Oberflächen einfach.

Den Reiniger mit Pinsel oder Bürste  auf die zu säubernden Flächen auftragen. Bei kleineren Teilen ist ein Tauchbad die  beste Methode.

Größere bzw. schräge / senkrechte Flächen reinigt man am besten mit PROSTANNOL GEL.

Bei der Anwendung empfiehlt sich das  Tragen von Schutzhandschuhen.

Die Einwirkzeit von PROSTANNOL  kann je nach Stärke der Verschmutzung    1   Stunde  bis 12  Stunden dauern. Da das Metall selbst nicht vom Reinigungsmittel angegriffen wird, kann die Einwirkzeit  beliebig verlängert werden, um auch hartnäckige Korrosionsprodukte anzulösen.

Anschließend wird gründlich abgespült. Das  Abwaschen  wird vorteilhaft durch eine  Bürste unterstützt. Zum Abwaschen eignet sich sehr gut ein Schwamm oder ein Schwammbrett, wie es  im Fliesengewerbe verwendet wird.

Tipp:

Um ein zu starkes Austrocknen des Gels zu verhindern, kann  das zu säubernde Objekt mit Plastik-Folie abgedeckt werden bzw. (bei kleineren Stücken) gleich in einen Folie-Beutel verbracht werden.

Dabei Handschuhe tragen. Darauf achten, dass keine Spritzer in die Augen gelangen. In diesem Fall sofort gründlich ausspülen. Bei Arbeiten auf oder über Kopfhöhe empfiehlt sich das Tragen einer Schutzbrille.

Obwohl  auf Gegenständen oft „Reinzinn“ angegeben wird, enthalten Zinn-Gegenstände oft mehrere Prozent Antimon und /  oder Kupfer. Reinigt bzw. beizt man einen solchen Gegenstand mit Mineralsäuren, löst sich das Metall etwas an und scheidet eine dunkle, antimon- und kupferreiche Schicht ab. Diese ist nur sehr schwer zu entfernen und lässt sich nicht mit Prostannol ablösen!

Manche Zinn-Gegenstände sind auch mit speziellen Methoden gefärbt worden, diese Färbungen lassen sich mit dem Reiniger ebenso  nicht entfernen!

Haltbarkeit: Bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung mind. 1 Jahr.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

0341 46336843

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de