Gebrauchsinformation  Brüniersalz AN / S

Um eine Brünierung zu erzeugen, ist eine gewisse Mindestkonzentration an Salz nötig, diese liegt bei etwa 600 g/l, die Siedetemperatur dieser  Lauge  beträgt ca. 130 °C.

1kg Brüniersalz wird in 1 Liter kaltem Wasser aufgelöst, das Auflösen muss langsam erfolgen, da sich die Lösung stark erwärmt. Das Salz Portionsweise unter gutem umrühren in das Wasser geben. Als Gefäße eignen sich bei kleineren Teilen Keramik- oder Glasgefäße, besser sind aber unzerbrechliche Behälter aus Stahl (unverzinkt!) bzw. Edelstahl (CrNi-Stahl)

Keinesfalls Behälter aus Aluminium oder Zink verwenden, diese werden zerstört!

Sobald  das Salz vollkommen gelöst ist, wird das Brünierbad erwärmt, bis es zu sieden beginnt. Man taucht dann vorsichtig das zu brünierende, gut vorgereinigte Werkstück ein.

ACHTUNG ! Erst das ganze Salz komplett auflösen lassen, dann erwärmen! Bei ungelösten Salzteilen auf dem Gefäßboden kann es andernfalls zum Siedeverzug kommen, was heftiges  Aufsieden zur Folge hat!

Zum Tauchen eine Zange etc. verwenden. Das Werkstück muss trocken sein, anhaftendes Wasser kann zum Verspritzen der Brünierlauge führen! Die Tauchzeit beträgt 15 – 20 Minuten, je nach gewünschter Stärke der  Brünierung. Danach das Werkstück herausnehmen, in warmes Wasser tauchen und gründlich abspülen. Besonders auf Reste der Brünierlauge in  schwer zugänglichen Stellen, wie Bohrungen usw., achten.

Um Ausblühungen an den  brünierten Stücken zu vermeiden, muss, wie  schon angeführt,  sehr sorgfältig gespült und gewässert werden, die alkalischen  Brünierlösungen neigen dazu, durch das  Kohlendioxid der  Luft ein lockeres, weißes Produkt zu bilden. Um das zu verhindern, werden die aus  dem Bad kommenden Teile  zunächst in kaltes Wasser getaucht, dann in warmem Wasser  gründlich gewässert. Heißes Wasser hat dabei deutlich  mehr Reinigungskraft als kaltes, ist also, wenn möglich, vorzuziehen. Auch ein Ultraschall-Reinigungsgerät ist eine wirksame Unterstützung. Bei komplizierter  geformten Teilen mit  Hohlstellen etc. ist die  Gefahr des  Zurückbleibens von Lauge  besonders  groß, daher sollten solche  Stücke  ganz besonders  gründlich abgespült und gewässert werden. Solche  Teile  am besten zusätzlich für ca.  30 Minuten  in Wasser auskochen und erneut spülen.

Die Brünierung erlangt ihren Korrosionsschutzwert erst in Verbindung mit hochwertigem Öl, das Einölen verdunkelt auch die  Färbung und verbessert erheblich die optische  Wirkung. Dabei sollten vorzugsweise Öle mit höherer Viskosität verwendet werden, d.h., nicht zu dünnflüssige. Die dünnflüssigen Öle  halten sich nicht so lange  auf der  Brünierung wie stärker  viskose Öle. Die Beölung sollte  in regelmäßigen Abständen erneuert werden.

Noch günstiger ist es, die Brünierung in  heißem  (ca.110-120 °C) Öl auszukochen, dadurch werden auch noch vorhandene Wasserspuren beseitigt. Eine  Imprägnierung mit trocknenden Ölen oder mit einer  Paraffinlösung ist ebenfalls  möglich, dabei  sollte Hartparaffin bzw. microkristallines Paraffin verwendet werden.  Das Paraffin  in erwärmten Lösungsmitteln (Terpentinersatz etc.) auflösen und mit einem Lappen auftragen, das  brünierte Teil kann dazu etwas erwärmt werden. Nach dem Eintrocknen dann mit einer  weichen Bürste  polieren. Das Paraffin stellt einen recht  guten Schutz dar.

Zu hohe Temperatur und damit einhergehend zu hohe Konzentration der Lauge hat eine braune Färbung zur Folge, das Bad in dem Falle abkühlen lassen,  verdünnen  und erneut verwenden.

Stahlwerkstoffe können auf vielfältige Weise mit Oberflächen-Behandlungen versehen worden sein. Besonders die thermochemischen Verfahren wie Aufkohlung (Einsatzhärtung, Carbonitrierung), Nitrierung, Borierung und die Verfahren, welche mit Eindiffundierung verschiedener Elemente wie Cr, Ti, Nb und  V, arbeiten, verändern in den obersten Werkstoff-Schichten teilweise deutlich die chemische Zusammensetzung. Das kann – unabhängig vom sonst einwandfrei zu brünierenden Grundwerkstoff- zu Fleckenbildung und ungenügender Färbung Anlass geben.  Auch  ein rötlicher Farbstich der Brünierung kann auf solche Verfahren zur Oberflächenvergütung zurückzuführen sein.

In diesen Fällen bringt die Verwendung von BRÜNIERSALZ S Spezial deutliche bessere Ergebnisse, auch beginnt die  Bildung der Brünierung  bei deutlich geringerer Temperatur. (ab 125 °C) Auch Nickelhaltige Stähle lassen sich gut brünieren.

Sicherheitshinweise

Niemals Wasser in die  heiße Brünierlauge gießen, die Lauge würde sofort verspritzen, da sich viel Wasserdampf bildet. Das Bad erst mit Wasser verdünnen, wenn es unter 80 °C abgekühlt ist. Das Brünierbad kann sich bei Raumtemperatur verfestigen, bei erneutem Erwärmen wird es wieder flüssig. Daher unbedingt temperaturbeständige Behälter  verwenden!

Beim Arbeiten für gute Lüftung sorgen und Schutzbrille sowie Handschuhe tragen! Die Brünierlauge wirkt sehr stark ätzend, daher lange Kleidung tragen! Vorsorge gegen Stolpergefahr treffen!

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R 36 Reizt die Augen R 52 Schädlich für  Wasserorganismen. S 1 Unter Verschluss aufbewahren.  S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Trocken und frostgeschützt lagern. Gut verschlossen aufbewahren.

Haltbarkeit bei entsprechender Lagerung 5 Jahre.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

0341 46336843

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de