Anleitung zur Säuberung von Münzen mit MR-400  Tauchbad

Verwendbar für Kupfer, Messing, Bronze, Neusilber und ähnliche Kupfer-Legierungen.

Die zu säubernden Teile werden in die unverdünnte Lösung (flüssiger Reiniger) eingelegt. Der Reiniger wirkt  bei Raumtemperatur, bei Erwärmung aber deutlich schneller. Zum erwärmen  keine Metallgefäße verwenden, die beste Reinigungswirkung wird bei ca. 60 °C erzielt.  Die Gegenstände sollten nicht zu lange im Tauchbad verbleiben, es kann zu leichten Anätzungen kommen, die sich in einer matten Oberfläche und gerundeten Kanten zeigen. Die Reinigungswirkung  alle 2 Min. nach Sicht kontrollieren, ev. mit einer Bürste nachhelfen. Dabei Handschuhe tragen! Nach ca. 15 -20 Minuten sollte das Metall völlig gereinigt sein.

Manchmal bilden sich dünne, sehr lockere Überzüge von  metallischem, porösem Kupfer oder  Kupferoxid, diese lassen sich leicht mit einer Bürste entfernen. Nach Beendigung gründlich mit Wasser abspülen und trocknen. Der Reiniger ist ätzend, ebenfalls sollten kupferhaltigen Rückstände nicht in die Kanalisation gelangen. Diese Rest - Lösungen am besten in einem separaten Behälter sammeln und zur Entsorgung bringen.

Bei manchen Buntmetall-Objekten wurden  mit speziellen Methoden Metall-Färbungen aufgebracht, welche beständig  sind und sich nicht im Reinigungsmittel lösen können!

Wichtig! Den gebrauchten Reiniger nicht in fest  verschlossene           Behälter  geben, da sich mitunter  Gase bilden können, welche zum Druckanstieg führen!

Das Produkt ist nicht giftig, sollte jedoch mit der bei Chemikalien nötigen Vorsicht gehandhabt werden. Bei Benetzung der Haut   kann   eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden. Daher beim Umgang Handschuhe und Schutzbrille tragen und eventuelle Spritzer von Haut und Kleidung sofort mit Wasser entfernen. Die Lagerung sollte an einem kühlen, dunklen Ort erfolgen, die Lagerfähigkeit beträgt 1 Jahr.

Bitte wenden

Die Flasche kann sich bei Lagerung etwas  aufwölben, da eine geringe Druckbildung eintreten kann, in diesem Falle vorsichtig öffnen, der Druck entweicht gefahrlos. Ab und zu aufschrauben bzw. den Verschluss nicht völlig dicht drehen.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H335 Kann die Atemwege reizen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P305 Bei Kontakt mit den Augen: P351 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

S 1 Unter Verschluss aufbewahren.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 3 Kühl aufbewahren.

S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 0341 46336843

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de