Gebrauchsinformation  Propatin Fe  Streichbrünierung

PROPATIN FE eignet sich sehr gut zur Erzeugung von tiefbraunen Oberflächenschichten, wie sie oft bei historischen Damaststahl-Waffen aufgebracht wurden. Es lasen sich aber auch schwarze Färbungen realisieren.

Eine Streichbrünierung  wird in mehreren, aufeinander folgenden Arbeitsschritten aufgebracht.

Zuerst muss  das  Metall völlig sauber und ganz frei von Fett sein, sonst gibt es später  hässliche Flecken. Man entfettet  mit  heißem Wasser, Bürste und Spülmittel oder  mit speziellen Entfettungsmitteln  auf Lösungsmittel- oder  Laugen-Basis.

Man erkennt eine  fettfreie Oberfläche  daran, dass  sauberes Wasser die Oberfläche  völlig benetzt und nirgendwo abperlt.  Eine  fett- und staubfreie Oberfläche  ist unbedingte Vorraussetzung für das Gelingen der Streichbrünierung!

Propatin Fe ist eine gebrauchsfertige Lösung. Der Bodensatz ist normal und stellt keine Beeinträchtigung dar, vor Gebrauch bitte schütteln!

Klassische Verarbeitung

Die Lösung wird mit einem Wattebausch oder einem Schwamm bzw. einem Stück saugfähigem Stoff ganz dünn auf das  Metall aufgebracht. Es dürfen sich keine Tropfen bilden.

Jetzt lässt man als 2. Schritt die Lösung antrocknen.

Dazu  das  Stück an einen warmen, trockenen Ort bringen. Innerhalb einiger Stunden bildet sich eine  dunkelgraue, später braune Schicht. Sobald diese Schicht trocken ist, nimmt man eine nicht zu harte Drahtbürste und bürstet alle losen Teile der  Schicht ab.

Als 3. Schritt bestreicht man die  so  gebürstete Oberfläche  erneut dünn mit Propatin Fe , lässt wieder gut trocknen und bürstet lose Partikel  ab.

So bildet sich durch Wiederholung der Arbeitsschritte eine feste, dunkelbraune Oberfläche aus.

Wie oft man die Arbeitsschritte 1-3 wiederholt,  ist Geschmackssache. Je  öfter man wiederholt, desto dichter und fester wird die Brünierung. 10-mal sollte aber  das  Maximum sein, denn zu starke Schichten neigen zum Abblättern.

Nun lässt man das fertig brünierte Teil 3-4 Tage an einem warmen und trockenen Ort gut durchtrocknen. Abschließend wird die  gut getrocknete Brünierung  mit Imprägnieröl eingerieben. Dazu ein wenig Öl auf einen Lappen geben und kräftig abreiben.

Nach Trocknung des Öls ist die Brünierung fertig. Auf die gleiche Weise  wurde sie auch   historisch erzeugt.

Mit Propatin Fe  lässt sich eine  typisch historische, mittel – dunkelbraune Brünierung erzeugen. Sollte  eine schwarze Streichbrünierung  gewünscht werden, dann kann  das  fertig brünierte, aber noch nicht eingeölte Metall 20 – 30 Minuten in kochendem Wasser erwärmt werden. Dabei färbt sich die Brünierung schwarz. Dann gründlich trocknen und einölen!

Alternativ kann auch nach jedem Auftragen und Antrocknen (Arbeitsschritte 1-3) zunächst in Wasser abgekocht werden, anschließend bürsten und erneut auftragen.  Diese Methode dann ebenfalls bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen. Damit lässt sich  natürlich nur eine schwarze Färbung erzeugen.

Rostträge  und  legierte Stähle brauchen erheblich  mehr Zeit, bis sie eine akzeptable  Oberfläche erreichen.

Schnelle Methode

Will man Zeit einsparen, so ist es auch möglich, nach dem Einstreichen der Metalloberfläche das Werkstück in einen Heiz-Behälter einzubringen, der am Besten mit einer kleineren Gasflamme betrieben wird. („Bunsenbrenner“) Dadurch wird die Trocknung und die Reaktion mit der Metalloberfläche strak beschleunigt, als weitere Maßnahme  kann dann noch ein kleines Gefäß mit Wasser eingebracht werden, um durch den entstehenden Wasserdampf die Rost-Reaktion zu befördern. Diese Heizen inclusive Dämpfen etwa 30 Minuten fortsetzen, dann die Flamme löschen und eine weitere halbe Stunde nachtrocknen lassen. Wenn diese Vorgänge  beendet sind, das Werkstück in kochendem Wasser 10 Minuten abkochen, um die Reste der Beize auszutreiben. Die Farbe  schlägt dabei in schwarz um. Nach dem guten Trocknen kann dann mit der weichen Drahtbürste gründlich gekratzt werden. Den Vorgang mehrmals insgesamt wiederholen, um eine möglichst dicke Schicht auszubilden. Geölt wird wie beim klassischen Verfahren. Das schnelle Verfahren eignet sich besonders für PROPATIN FE Forte, aber auch für PROPATIN FE.

Bei der Arbeit Handschuhe tragen! Propatin Fe sollte nicht auf die ungeschützte Haut gelangen.  Von Kindern fern halten! Gut verschlossen und frostfrei lagern! Lagerfähigkeit: 12 Monate.  Bei allen Arbeiten mit Chemikalien sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Der  bräunliche Bodensatz in der  Flasche ist normal, vor Gebrauch gut schütteln !

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R 36 Reizt die Augen R 52 Schädlich für  Wasserorganismen. S 1 Unter Verschluss aufbewahren.  S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther

Pleißenstraße 2    04416 Markkleeberg

Tel.: 01577/3237288

0341 46336843

http://www.chema-shop.de

Email: info@chema-shop.de